黄石新港港口股份有限公司

询比采购文件

| 项目名称： | 港区三号门天源特钢内新修回填石渣临时便道工程 |
| --- | --- |
| 采购人： | 黄石新港港口股份有限公司 |
| 日期： | 2022 年 月 |

目录

第一章 采购公告/邀请书	3

第二章 供应商须知	9

第三章  采购需求	13

第四章 响应文件格式	14

# 第一章 采购公告/邀请书

采购公告/邀请书

1 采购项目基本情况

港区三号门天源特钢内新修回填石渣临时便道工程 已具备采购条件，采购人：黄石新港港口股份有限公司  现对该 (施工  (货物   (服务项目  实施询比采购，(公开征集  (邀请  合格供应商参加本项目采购竞争活动。

2 采购内容和范围

2.1  本项目采购内容和范围：

2.1.1 采购范围：

本项目主要是为了解决碎石重载车进港通行道路问题。该临时便道拟设新建于天源特钢厂区内，根据实际情况，利用现状路面，避开相关障碍物，清表处理后采用回填石渣铺设10米宽，深约1.7米（分层回填夯实）的临时便道，总长约230米，面积约2300m²。

2.1.2 采购内容：

2.1.2.1 新修临时路基层清表：破除部分围墙，采用设备清理厂区内约230米长，宽13米范围的杂土，土方就地处置，清表面积约2990m²。

2.1.2.2 新修临时路路基：采用1.5米厚开山石渣，分层碾压成型，面层扫平层采用0.2米钢渣，机械碾压密实，密实度不得低于规范标准，并对上表层进行结构找坡（坡度不得低于1%）。回填面积约2300m²，按照招标人意见铺设，工程量采用据实结算方式。

2.1.2.3 维护工作：对原天源特钢老便道的沉陷区域和新便道的后期维护进行回填钢渣修补，回填暂估为480立方。

2.1.2.4 原天源特钢老便道通行出港区的空载的回程车辆，新修的回填钢渣临时便道通行进港的载重车辆，实行分流通行，安全管理部负责交通疏导和道路扬尘抑制、路面污染治理等环保管控工作。

2.1.2.5 其他工作：维护人材机费用按照工程变更方式结算，另列暂列金额4.36万元。

2.2  项目(计划工期   (交货期   (服务期为 30 天，质保期为 壹  年。

2.3  (建设地点   (交货地点   (服务地点位于： 黄石市棋盘洲港区三号门外天源特钢厂区内。

2.4  (施工质量安全要求  (货物质量标准或主要技术性能指标  (服务质量要求或服务标准如下： 符合国家道路规范主干路标准（参考城市道路路基工程施工及验收规范等），基层及面层压实系数不得低于0.95 。

3 供应商资格要求

3.1 供应商资格要求

参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的 (法人  (非法人组织   (自然人，同时根据项目特点还应具备如下条件：

(（1） 资质要求： 具备合格有效的营业执照，具有独立法人；应具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

(（2） 财务要求：        /                          。

(（3） 业绩要求：        /                          。

(（4） 信誉要求： 投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

(（5） 其他要求：                                  。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）根据黄石新港港口股份有限公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

（5）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态的。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④其他被禁止的情形：

3.3 本次项目(接受  (不接受联合体参加采购活动

联合体各方按照分工协议，应当满足本条第 3.1款规定的相应条件和要求；联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形；联合体各方不得以自己的名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。

4 采购文件的获取

4.1  获取时间

从2022年 07 月 11 日15时00分起至2022年 07 月 15 日15时00分止（北京时间）。

4.2   获取方式

( 在 深圳阳光采购 平台下载采购文件，下载路径 深圳阳光采购平台  https://www.szygcgpt.com/ygcg/detailTop?com=Purchase&ggGuid=d09188ec-7bcd-4388-bbbb-1ffd80321d92&bdGuid=c32bbe8b-c05e-4e86-a213-a89ad53b9be0&ggLeiXing=1&dataSource=0&type=purchase 。

( 在 黄石市棋盘洲港区综合楼四楼417办公室  领取采购文件。

( 通过邮件方式获取采购文件。

5  响应文件的递交和开启

5.1  递交响应文件截止时间2022年 07月18日09时 00分（北京时间）

5.2  递交地址

指派专人密封送至或邮寄（不接受到付邮费）至： 黄石市下陆区杭州西路东楚传媒17楼黄石新港港口股份有限公司党群文化部，联系人：马祖怡 ，电话：15871147789。

6 投标报价最高限价

6.1  本项目设投标报价最高限价为483,157.05元（含税暂列金额4.36万元），超过投标报价最高限价的参选文件将被否决。

7 比选方式

7.1 本次比选采用低价中选的方法。低价中选方法：在经资格审查合格后，采取最低价选取中选人，确定第一、第二候补中选人，若最低报价相同，则先提交询比采购响应文件的为第一中标候选人。禁止使用不合理低价中选方法，投标人的最终报价若被第三方造价咨询单位认定为不合理，评审小组将启动针对该投标报价是否低于成本价的分析。投标人应按照本比选文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按比选文件确定的工程量清单报价格式报出。

8  注意事项

8.1   本项目采购公告同时在以下平台发布：

(7.1.1 深圳市阳光采购平台

(7.1.2 黄石新港港口股份有限公司http://www.hsxg-port.com/

(7.1.3 其他电子平台

8.2   逾期递交的响应文件，采购人将予以拒收。

8.3   自行踏勘现场，对现场施工条件及不可预见阻工有充分了解，确保便道按期完成。

9 联系方式

对本次采购活动提出询问、异议，请按以下方式联系：

联 系 人： 石义杰

电    话： 18771030959

供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合相关规定的，可通过下述渠道进行投诉。投诉时，应当提交书面材料，并加盖公章。

投诉邮箱：jijian@hsxgport.com

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知附表

重要提示：

1、供应商须知附表中项目情况、采购程序的主要时限、响应文件编制要求的有关信息，是对采购公告的具体补充，如出现前后不一致的表述以供应商须知附表为准。

2、本文所示时间均为北京时间。

3、用“☑”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。本文中对应模板性条款未被采购人选用的内容，自动不适用。

4、 采购人在编制采购文件时，示范文本中的空格部分应根据采购项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 供应商须知附表 |
| --- |
| 阶段 | 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 项目准备 | 1.1 | 采购人名称 | 黄石新港港口股份有限公司 |
|  | 1.2 | 项目名称 | 港区三号门天源特钢内新修回填石渣临时便道工程 |
|  | 1.3 | 采购方式 | 询比采购 |
|  | 1.4 | 供应商征集方式 | ☑公开 □邀请 |
|  | 1.5 | 需提交的报名资料 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.6 | 采购文件获取时间 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.7 | 采购文件获取方式 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.8 | 最高限价 | 最高限价（总价）：人民币483,157.05元； |
| 响应 | 1.9 | 响应有效期 | 30 个日历日（自递交响应文件截止之日起算） |
|  | 1.10 | 响应文件组成 | 响应文件包括： （1）响应函 （2）法定代表人证明或授权委托书 （3）资格审查资料 (（4）分项报价表 ( (5) 联合体协议书 ( (6) 响应方案 ( (7) 响应文件的澄清说明等其他有关材料 |
|  | 1.11 | 响应文件形式 | ☑ 纸质文件正本1份，副本/份，电子扫描版1份（U盘存储） |
|  | 1.12 | 响应文件的密封、标记 | 要求密封，并在密封处加盖公章 |
|  |  |  | 标注正本和副本，封皮应注明：项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式 |
|  | 1.13 | 响应文件递交方式 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.14 | 响应文件 递交截止时间、地点 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.15 | 响应文件 开启时间、地点 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.16 | 评审方法 | 经评审的最低价法 |
|  | 1.17 | 评审流程 | （1）密封检查 开启前进行密封检查，密封检查符合要求的进入资格评审环节 |
|  |  |  | （2）资格评审 （符合采购公告/邀请书供应商资格要求） 资格审查符合要求的进入价格评审环节 |
|  |  |  | （3）价格评审 在经资格审查合格后，经由评审小组确定报价最低的供应商为成交供应商 |
|  | 1.18 | 成交候选人公示 | 公示媒介： ( 深圳市阳光采购平台 ( 公示期限： 3个日历日 |
|  | 1.19 | 成交结果公告 | 公告媒介： ( 深圳市阳光采购平台 ( |
|  | 1.20 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起 30日内 |
| 其他 | 1.21 | 咨询和投诉 | 详见采购公告/邀请书 |
|  | 1.22 | 无效响应行为 | （1）响应文件未密封或未按规定签字、盖章的。 （2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。 （3）响应文件有两个以上报价的(采购文件允许提交备选方案的除外)。 （4）质量标准不符合釆购文件要求的。 （5）服务期不符合采购文件要求的。 （6）报价超过最高限价的，修改暂列金额的。 （7）供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件。 （8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （9）其他不符合采购文件要求的情形。 |

# 第三章  采购需求

采购需求编制说明

1、工程项目：应提供图纸、技术标准和要求、工程量清单（详见附件）。

（1）在采购人编制的方案基础上参选人需细化实际施工方案，并必须按照规范要求做到土方回填时分层碾压成型，路基总宽度不得大于成型面1.5米，整体方案应按照建设程序报送采购人审批通过后方可实施。

（2）合同单价为固定综合单价，包含但不限于人材机、利润、9%税金、管理费、安全文明施工费等所有为完成该项目的所有费用，工程量据实结算，。

（3）合同签订后，须按照采购人相关的管理规定办理开工等手续，并在项目管理单位、造价咨询单位、中选单位的共同见证下做好原始场地范围及标高数据，并在过程中按时报送实际铺填厚度、宽度、长度、碾压次数数据记录和照片。

（4）中标单位负责涉及该项目的工农关系协调，负责相关阻工及相关部门协调，合同价中包含此类协调，措施费等；确保便道按期完成，如不能按期完成施工内容，将对中标单位进行考核，每天罚款5000元。

# 第四章 响应文件格式

询比采购响应文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 供应商： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

目录

（略，为方便评审小组查阅，供应商自行编制目录。）

1  响应函

致：黄石新港港口股份有限公司

1.我方仔细研究了      （项目名称）      采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币    （大写：                 ，（小写               元） 的报价（增值税率为：          ）完成本项目工程。

2.我方承诺，我方响应采购文件的全部要求。

3.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

4.如我方成交，我方承诺：

（1）承诺在中选并签订合同后    日历天内完成港区三号门天源特钢内新修回填石渣临时便道工程，质保期为      。如果没有按时完成，愿意接受比选人的处罚。

（2）在收到通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（4）按照采购文件的要求递交履约保证金。

（5）在合同期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在釆购公告/邀请书中供应商不得存在的情形。

6.                           	 (其他补充说明)。

供应商：   （单位公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日期：     年     月     日

2 法定代表人证明或授权委托书

2.1 法定代表人证明（供参考）

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：

职务：

系               （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：        （加盖公章）

日  期：     年    月    日

注：1.如为法定代表人参加本次响应活动时，填写此表，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2.后附法定代表人身份证复印件。

(2.2 法定代表授权委托书（供参考）

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称)

本人 （姓名）    系   （供应商全称）  的法定代表人，现授权   （姓名 ）    为我方代理人，该授权代理人有权在  （项目名称）、项目编号、标段/标包号    的响应活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：

授权代理人无转委托权，特此委托。

供应商：        （加盖公章）

法定代表人：

日期：    年     月   日

注：

1.如为法定代表人参加本次响应活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2.后附授权代理人身份证复印件。

3.涉及法定代表人等人名部位禁止直接打印，采用手签或者盖章方式填写。

3 资格审查文件

3.1  营业执照（盖公章）

(3.2  采购文件中要求的其他资格文件（盖公章）

(3.2.1 近三年财务状况（盖公章）

提供的具体要求见采购公告

(3.2.2  近   /   年类似项目情况表（盖公章）

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 | 委托内容 | 委托单位 | 所附证明材料在本响应文件的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后应附合同扫描件。

2.业绩要求，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页扫描件或影印件。

3.已承揽尚在履约期合同，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页扫描件或影印件。

(4  分项报价表

分项报价表

（采用工程量清单计价方式填写）

(5  联合体协议书

联合体协议书（格式）

联合体各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方（可有多个成员）：

法定代表人：

住所：

根据相关政策法规之规定，联合体各方经协商一致，就    （项目名称）      进行联合响应，现就各方承担的工作和义务明确如下。

第一条  联合体各方同意以            为牵头人。以其身份共同参加本项目。

第二条  各方承担的工作范围

一、甲方的工作范围包括

（一）甲方的合同金额占合同总额的      %

（二）具体承担如下工作：

（三）.........

二、乙方的工作范围包括

（一）乙方的合同金额占合同总额的      %

（二）具体承担如下工作：

（三）.........

第三条  各方承担的义务

一、甲方承担的义务

（一）

（二）

（三）..........

二、乙方承担的义务

（一）

（二）

（三）..........

第四条  联合体各方就共同承担的工作范围对采购人承担连带责任

第五条  本协议一式     份，联合体各方各持     份，一份作为相应文件的组成部分提交

甲方：        （盖章）                  乙方：        （盖章）

法定代表人：    （签字）               法定代表人：    （签字）

日期：      年     月     日            日期：      年     月     日

(6 供应商认为应提交的其他有关材料

（由供应商按实际情况提供或补充）